## Slide 1
Расчет погрешностей измерений в курсе физики

## Slide 2
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (7-9 классы):
В результате изучения физики ученик должен уметь использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений.

## Slide 3
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
1. Все средства измерения имеют погрешность, которая указана на них или в сопроводительных документах (приборная погрешность).

## Slide 4
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Для учителя

## Slide 5
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
1. Все средства измерения имеют погрешность, которая указана на них или в сопроводительных документах (приборная погрешность).
Если погрешность прибора не указана, то её считают равной цене деления.

## Slide 6
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
1. Все средства измерения имеют погрешность, которая указана на них или в сопроводительных документах (приборная погрешность).
Если погрешность прибора не указана, то её считают равной цене деления.
2. Погрешность измерения равна сумме всех погрешностей, влияющих на результат измерения.

## Slide 7
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Погрешность прямого измерения равна сумме погрешности прибора и погрешности отсчёта:
Для учителя

## Slide 8
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Погрешность прямого измерения равна сумме погрешности прибора и погрешности отсчёта:
Для стрелочных приборов, а также для измерительных инструментов Δ отсчёта равна половине цены деления.
Для учителя

## Slide 9
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример: измерение веса тела
Погрешность прибора (динамометра)
Δприбора = 0,05 Н (по паспорту)
Для учителя

## Slide 10
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример: измерение веса тела
Погрешность прибора (динамометра)
Δприбора = 0,05 Н (по паспорту)
Погрешность отсчёта
Δ отсчёта = 0,05 Н
Для учителя

## Slide 11
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример: измерение веса тела
Погрешность прибора (динамометра)
Δприбора = 0,05 Н (по паспорту)
Погрешность отсчёта
Δ отсчёта = 0,05 Н
Погрешность прямого измерения
Δ прямого измерения = 0,07  0,1 Н
Для учителя

## Slide 12
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример: измерение веса тела
Погрешность прибора (динамометра)
Δприбора = 0,05 Н (по паспорту)
Погрешность отсчёта
Δ отсчёта = 0,05 Н
Погрешность прямого измерения
Δ прямого измерения = 0,07  0,1 Н
А0 — значение прямого измерения величины
А— значение абсолютной погрешности

## Slide 13
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример: измерение веса тела
Погрешность прибора (динамометра)
Δприбора = 0,05 Н (по паспорту)
Погрешность отсчёта
Δ отсчёта = 0,05 Н
Погрешность прямого измерения
Δ прямого измерения = 0,07  0,1 Н
А0 — значение прямого измерения величины
А— значение абсолютной погрешности

## Slide 14
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример: измерение веса тела
Погрешность прибора (динамометра)
Δприбора = 0,05 Н
Погрешность отсчёта
Δ отсчёта = 0,05 Н
Погрешность прямого измерения
Δ прямого измерения = 0,1 Н
А0 — значение прямого измерения величины
А— значение абсолютной погрешности
Сообщается
ученику
Для учителя

## Slide 15
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример: измерение веса тела
Погрешность прибора (динамометра)
Δприбора = 0,05 Н
Погрешность отсчёта
Δ отсчёта = 0,05 Н
Погрешность прямого измерения
Δ прямого измерения = 0,1 Н
А0 — значение прямого измерения величины
А— значение абсолютной погрешности
Сообщается
ученику
Для учителя

## Slide 16
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Результаты измерения с учетом погрешности откладываются на числовой оси

## Slide 17
Погрешности средств измерения и прямых измерений
Прибор, инструмент. Цена деления | Погрешность средства измерения | Погрешность прямого измерения (сообщается ученику)
Линейка деревянная со знаком ГОСТ, цена деления 1 мм. | 0,5 мм | Цена деления
Линейки деревянные и пластмассовые, не имеющие знака ГОСТ, цена деления 1 мм. | 1 мм | 1,5 мм
Измерительная лента (портновская), цена деления 5 мм. | 5 мм | Цена деления
Измерительный цилиндр, цена деления 2 мл. | 1 мл | Цена деления
Измерительный цилиндр, цена деления 1 мл. | 0,5 мл | Цена деления
Динамометр, цена деления 0,1 Н. | 0,05 Н | Цена деления

## Slide 18
Кошкина А.В.
Например, объём воды, налитой в измерительный цилиндр, изображённый на рисунке, равен 7 мл, абсолютная погрешность измерения объёма жидкости равна 1 мл. Тогда результат измерения следует записать так:

## Slide 19
Кошкина А.В.
Например, объём воды, налитой в измерительный цилиндр, изображённый на рисунке, равен 7 мл, абсолютная погрешность измерения объёма жидкости равна 1 мл. Тогда результат измерения следует записать так:
Нанесём результаты измерений объема жидкости с помощью измерительного цилиндра, изображённого на рисунке , на числовую ось.

## Slide 20
Кошкина А.В.
На рисунке приведена фотография, иллюстрирующая измерение диаметра бисеринки методом рядов. Запишите, чему равен диаметр бисеринки, с указанием абсолютной погрешности измерения.

## Slide 21
Кошкина А.В.
На рисунке приведена фотография, иллюстрирующая измерение диаметра бусинки методом рядов. Запишите, чему равен диаметр бусинки, с указанием абсолютной погрешности измерения.

## Slide 22
Кошкина А.В.
На рисунке приведена фотография, иллюстрирующая измерение диаметра бисеринки методом рядов. Запишите, чему равен диаметр бисеринки, с указанием абсолютной погрешности измерения.

## Slide 23
Расчет погрешности измерения
на примере заданий ОГЭ

## Slide 24
Комплект оборудования № 1

## Slide 25
Комплект оборудования № 1
При выполнении данной работы расчёт погрешностей косвенных измерений объёма бруска и плотности тел не предусмотрен, поскольку при её выполнении требуется умножение и деление результатов прямых измерений. Определение погрешностей в этом случае рассматривается в курсе физики старшей школы.

## Slide 26
Погрешности измерений

## Slide 29
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
При проведении косвенных измерений, требующих сложения и вычитания, погрешности измерений складывают как при сложении, так и при вычитании измеренных значений

## Slide 30
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример:
В измерительный цилиндр с погрешностью прямого измерения 2 мл налили воду объёмом V1 = (168 ± 2) мл.

## Slide 31
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример:
В измерительный цилиндр с погрешностью прямого измерения 2 мл налили воду объёмом V1 = (168 ± 2) мл.
В воду опустили тело, объём которого требуется измерить.
Суммарный объём воды и тела V2 = (186 ± 2) мл.

## Slide 32
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
Пример:
В измерительный цилиндр с погрешностью прямого измерения 2 мл налили воду объёмом V1 = (168 ± 2) мл.
В воду опустили тело, объём которого требуется измерить.
Суммарный объём воды и тела V2 = (186 ± 2) мл.
Результат измерения объёма цилиндра
V0 = (186 ± 2) мл – (168 ± 2) мл = (18 ± 4) мл.

## Slide 33
Оценка погрешностей косвенных измерений (в 10-11 классах, при подготовке к региональному этапу олимпиады в 9 классе)
Относительная погрешность измерения
Косвенным измерением физической величины А называют такое измерение, при котором значение этой величины находят с помощью вычисления по формуле, в которую входят результаты прямых измерений других физических величин.

## Slide 34
Оценка погрешностей косвенных измерений
Для оценки погрешностей косвенных измерений можно использовать метод границ

## Slide 35
Оценка погрешностей косвенных измерений
Для оценки погрешностей косвенных измерений можно использовать метод границ
В этом случае с помощью формулы, по которой вычисляют величину А, находят её минимальное значение Аmin и максимальное значение Аmax.

## Slide 36
Оценка погрешностей косвенных измерений
Для оценки погрешностей косвенных измерений можно использовать метод границ
В этом случае с помощью формулы, по которой вычисляют величину А, находят её минимальное значение Аmin и максимальное значение Аmax.
Абсолютная погрешность измерения

## Slide 37
Оценка погрешностей косвенных измерений
Для оценки погрешностей косвенных измерений можно использовать метод границ
В этом случае с помощью формулы, по которой вычисляют величину А, находят её минимальное значение Аmin и максимальное значение Аmax.
Абсолютная погрешность измерения
Среднее значение

## Slide 38
Оценка погрешностей косвенных измерений
При косвенном измерении плотности вещества были получены следующие результаты прямых измерений с указанием их погрешностей
Пример: измерение плотности.

## Slide 39
Оценка погрешностей косвенных измерений
При косвенном измерении плотности вещества были получены следующие результаты прямых измерений с указанием их погрешностей
Пример: измерение плотности.

## Slide 40
Оценка погрешностей косвенных измерений
При косвенном измерении плотности вещества были получены следующие результаты прямых измерений с указанием их погрешностей
Пример: измерение плотности.

## Slide 41
Оценка погрешностей косвенных измерений
При косвенном измерении плотности вещества были получены следующие результаты прямых измерений с указанием их погрешностей
Пример: измерение плотности.

## Slide 42
Оценка погрешностей косвенных измерений
При косвенном измерении плотности вещества были получены следующие результаты прямых измерений с указанием их погрешностей
Пример: измерение плотности.

## Slide 43
Оценка погрешностей косвенных измерений
Относительная погрешность измерения плотности:

## Slide 44
Оценка погрешностей косвенных измерений
Относительная погрешность измерения плотности:
Результат измерения с указанием абсолютной и относительной погрешностей:

## Slide 45
Оценка погрешностей косвенных измерений
Относительная погрешность измерения плотности:
Результат измерения с указанием абсолютной и относительной погрешностей:

## Slide 46
Оценка погрешностей косвенных измерений
Относительная погрешность измерения плотности:
Результат измерения с указанием абсолютной и относительной погрешностей:
Противоречат ли результаты измерений гипотезе о том, что рассматриваемое тело изготовлено из алюминия?

## Slide 47
Кошкина А.В.
Комплект оборудования
№ 2

## Slide 48
Комплект оборудования № 2

## Slide 49
Измерение коэффициента трения
Результаты измерений
Notes: № опыта
Fтр, Н
N, Н
1
2
3
№ опыта
Fтр, Н
N, Н
1
2
3

## Slide 50
Результаты измерений
Измерение коэффициента трения
Notes: № опыта
Fтр, Н
N, Н
1
2
3
№ опыта
Fтр, Н
N, Н
1
2
3

## Slide 51
Результаты измерений
По графику находим коэффициент трения.
Измерение коэффициента трения
Notes: № опыта
Fтр, Н
N, Н
1
2
3
№ опыта
Fтр, Н
N, Н
1
2
3

## Slide 52
Кошкина А.В.
Комплект
№ 3

## Slide 53
Комплект оборудования № 3

## Slide 54
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
γ — класс точности прибора
Для учителя

## Slide 55
Принципы расчёта погрешностей прямых однократных измерений
γ — класс точности
прибора
Для учителя

## Slide 56
Погрешности приборов и прямых измерений
Прибор | Пределы измерения | Цена деления | Приборная погрешность | Погрешность прямого измерения
Вольтметр | 0–6 В | 0,2 В | 0,15 В | 0,2 В
Вольтметр | 0–3 В | 0,1 В | 0,075 В | 0,1 В
Амперметр | 0–2 А | 0,05 А | 0,05 А | 0,07 А
Амперметр | 0–1 А | 0,02 А | 0,025 А | 0,03 А
Вольтметр (ФГОС-лаборатория) | 2–0–6 В | 0,2 В | 0,2 В | 0,2 В
 | 1–0–3 В | 0,1 А | 0,1 В | 0,1 В
Амперметр (ФГОС-лаборатория) | 1–0–3 А | 0,1 А | 0,1 А | 0,1 А
 | 0,2–0–0,6 А | 0,02 А | 0,02 А | 0,02 А

## Slide 57
Запись результатов прямых измерений с учётом погрешности

## Slide 58
Запись результатов прямых измерений с учётом погрешности

## Slide 59
Запись результатов прямых измерений с учётом погрешности

## Slide 60
Погрешности измерений

## Slide 61
Погрешности измерений

## Slide 62
Расчет сопротивления проводника
Пример: расчёт сопротивления проводника
U = (2,5 ± 0,1) В; I = (0,50 ± 0,07) А

## Slide 63
Расчет сопротивления проводника
Пример: расчёт сопротивления проводника
U = (2,5 ± 0,1) В; I = (0,50 ± 0,07) А
Косвенное измерение
Расчёт погрешностей в старшей школе

## Slide 64
Расчет сопротивления проводника
U = (2,5 ± 0,1) В; I = (0,50 ± 0,07) А
Результаты измерений с учётом погрешностей отложим на числовых осях

## Slide 65
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах.

## Slide 66
Проверка утверждения, гласящего, что сила тока на участке цепи, содержащем два параллельно соединённых резистора, равна сумме сил тока в этих резисторах
Пусть результат прямого измерения силы тока на участке цепи, содержащем эти резисторы, I0 = (0,92 ± 0,03) А.

## Slide 67
Пусть результат прямого измерения силы тока на участке цепи, содержащем эти резисторы, I0 = (0,92 ± 0,03) А.
Результаты прямого измерения силы тока в резисторах
I1 = (0,30 ± 0,03) А и I2 = (0,64 ± 0,03) А.
Проверка утверждения, гласящего, что сила тока на участке цепи, содержащем два параллельно соединённых резистора, равна сумме сил тока в этих резисторах

## Slide 68
Пусть результат прямого измерения силы тока на участке цепи, содержащем эти резисторы, I0 = (0,92 ± 0,03) А.
Результаты прямого измерения силы тока в резисторах
I1 = (0,30 ± 0,03) А и I2 = (0,64 ± 0,03) А.
Из этих результатов следует, что I = I1 + I2 = (0,94 ± 0,06) А.
Проверка утверждения, гласящего, что сила тока на участке цепи, содержащем два параллельно соединённых резистора, равна сумме сил тока в этих резисторах

## Slide 69
Пусть результат прямого измерения силы тока на участке цепи, содержащем эти резисторы, I0 = (0,92 ± 0,03) А.
Результаты прямого измерения силы тока в резисторах
I1 = (0,30 ± 0,03) А и I2 = (0,64 ± 0,03) А.
Из этих результатов следует, что I = I1 + I2 = (0,94 ± 0,06) А.
Проверка утверждения, гласящего, что сила тока на участке цепи, содержащем два параллельно соединённых резистора, равна сумме сил тока в этих резисторах

## Slide 70
Пусть результат прямого измерения силы тока на участке цепи, содержащем эти резисторы, I0 = (0,92 ± 0,03) А.
Результаты прямого измерения силы тока в резисторах
I1 = (0,30 ± 0,03) А и I2 = (0,64 ± 0,03) А.
Из этих результатов следует, что I = I1 + I2 = (0,94 ± 0,06) А.
Интервалы значений I0 и I
частично перекрываются
Проверка утверждения, гласящего, что сила тока на участке цепи, содержащем два параллельно соединённых резистора, равна сумме сил тока в этих резисторах

## Slide 71
Пусть результат прямого измерения силы тока на участке цепи, содержащем эти резисторы, I0 = (0,92 ± 0,03) А.
Результаты прямого измерения силы тока в резисторах
I1 = (0,30 ± 0,03) А и I2 = (0,64 ± 0,03) А.
Из этих результатов следует, что I = I1 + I2 = (0,94 ± 0,06) А.
Интервалы значений I0 и I
частично перекрываются
Опыт подтверждает указанное выше утверждение
Проверка утверждения, гласящего, что сила тока на участке цепи, содержащем два параллельно соединённых резистора, равна сумме сил тока в этих резисторах

## Slide 72
Лабораторная работа «Изучение последовательного соединения проводников» (8 класс)

## Slide 73
Лабораторная работа «Изучение последовательного соединения проводников» (8 класс)

## Slide 74
Кошкина А.В.
Комплект оборудования
№ 4

## Slide 75
Комплект оборудования № 4

## Slide 76
Кошкина А.В.
Комплект оборудования
№ 5

## Slide 77
Комплект оборудования № 5

## Slide 78
Комплект оборудования № 6

## Slide 79
Комплект оборудования № 6

## Slide 80
Комплект оборудования № 7

## Slide 81
Комплект оборудования № 7

## Slide 82
Перспективная модель КИМ для ГИА по программам среднего общего образования (2022)

## Slide 83
Перспективная модель КИМ для ГИА по программам среднего общего образования (2022)