## Slide 1: Петельчатая (петельная) техника плетения в бисероплетении
Котелевец Д.А.,
ПДО, МБОУ ДО ЦТ «Мастер»,
Базовый уровень

## Slide 2: Техника плетения: петельчатая (петельная).
Плетение заготовок может быть выполнено двумя способами петельной техники. Способ 1. На отрезок проволоки (длинной 30-40 см) нанизываем 6-ть бисерин, закрепляем в середине проволоки витком (см. фото ниже), образуя петельку. Затем на двух кончиках проволоки на расстоянии ≈1 см. друг от друга повторяем плетение петелек.

## Slide 3
Когда петли готовы приступаем к сборке заготовки – начиная от центральной петли, скручиваем проволоку (см. фото). После последней пары петелек прокручиваем проволоку на расстояние 3-4 см.

## Slide 4
Способ 2.
Перед началом плетения необходимо подготовить низку с бисером (можно нанизать сразу весь бисер). Отступив от конца низки 10-15 см. на расстоянии ≈1 см. друг от друга плетем петли (из 6-ти бисерин). Когда петли готовы (например 9 шт.), отступив от последней 10-15 см. обрезаем проволоку.

## Slide 5
Приступаем к сборке заготовки – начиная от центральной петли, скручиваем проволоку (см. фото). После последней пары петелек прокручиваем на проволоку на расстояние 3-4 см. От количества петелек будет зависеть длинна заготовки. Общее количество петелек может варьироваться, главное чтобы их число было нечетное.

## Slide 6: Пример готового изделия

## Slide 7: Творческих успехов!!!