## Slide 1: Изготовление панно в технике выжигание по дереву (пирография)
Котелевец О.А., ПДО, ТО «Узор», МБОУ ДО ЦТ «Мастер»

## Slide 2: Звездочка обдумывания
Для выполнения панно воспользуемся системой «звездочка обдумывания»
Материалы
Панно «Великое древо»
Эскиз
Инструмент
Стоимость выполнения
Технология изготовления
Украшения

## Slide 3: Основные характеристики изделия
Назначение панно – декор комнаты.
Материалы из которых выполнено панно должны иметь следующие характеристики :
не большой вес;
отсутствие требований специального ухода;
средняя механическая прочность и износостойкость.
Форма классическая прямоугольная.
Техника выполнения – пирография.

## Slide 4: Материалы и инструменты.
Офисная бумага;
карандаш;
фанера нужного размера;
электроприбор для выжигания по дереву.

## Slide 5: Техника изготовления
Придумать и нарисовать эскиз панно;
перенести эскиз на фанеру;
приступить к выжиганию рисунка на фанере.

## Slide 6: Выжигание на практике
Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой. Рисунок переводят на деталь через копировальную бумагу.
Выжигают рисунок с помощью
электровыжигателя.

## Slide 7: Правила выжигания
Ручку с нагревательным пером берут в правую руку как карандаш. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем устанавливают необходимую степень накала пера. Начинают работать тогда, когда перо разогреется до темно-красного цвета.
При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво лежать на столе (см. рис.). Через 10 - 15 мин работы электровыжигатель выключают на 2 - 3 мин для остывания.
Выжигать можно только по сухой древесине.

## Slide 8: Техника безопасности
Включать электровыжигатель можно только в присутствии взрослых.
При работе нельзя сильно нажимать на перо.
В конце линии перо необходимо резко отрывать от рисунка.
Не следует наклоняться близко к месту выжигания.
Берегите руки и одежду от прикосновения раскаленного пера.
После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от электрической сети.

## Slide 9: Техника безопасности при выполнении работ
При выжигании образуется едкий дым, поэтому не следует сильно наклоняться над работой;
Помещение, в котором вы выжигаете, необходимо чаще проветривать;
Пользуясь электроприбором, соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься, а так же не забывайте выключать его из розетки.

## Slide 10: Получение линий
Тонкая линия
Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует передвигать быстро.
Толстая линия
Толстую линию получают при медленном движении пера. В конце линии перо надо быстро отрывать от рисунка.
На нанесенном рисунке сначала ставят точки, затем проводят линии. Вести перо следует без нажима.

## Slide 11: Тонкости выжигания
Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к внутренним линиям и точкам.
Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов.
Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку.
Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий - наклонно, как карандаш при рисовании.

## Slide 12: Окончательный этап
Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Зачистку шкуркой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить грани выступов.
Выжженный рисунок можно расписать
акварельными или масляными красками. Роспись, как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным.

## Slide 13: Спасибо за внимание