## Slide 1
Зубчатые передачи с зацеплением Новикова
се = 0,25 тс

## Slide 2
-Устройство, принцип работы , классификацию и сравнительную оценку зубчатых передач с зацеплением Новикова;
Студент должен:
Иметь представление:
- О передачах с зацеплением Новикова;
Уметь:
- выполнять кинематические, геометрические, силовые расчеты;
- выполнять проектировочные и проверочные расчеты зубчатых передач с зацеплением Новикова.
Знать:

## Slide 3: Основные сведения
Передачи с зацеплением Новикова - состоят из двух цилиндрических косозубых колёс (рис 1) или конических колёс с винтовыми зубьями (рис2) , и
служат для передачи момента между валами с параллельными или пересекающимися осями.
Рис 2
Рис 1

## Slide 4
Особенность зацепления Новикова состоит в том, что в этом зацеплении первоначальный линейный контакт (рис. 3) заменен точечным, превращающимся под нагрузкой в контакт с хорошим прилеганием (рис. 4). Простейшими профилями зубьев, обеспечивающими такой контакт, являются профили, очерченные по дуге окружности или близкой к ней кривой.
рис. 3.
рис. 4.
А - площадка контакта

## Slide 5
ведомое
ведущее

## Slide 6
учебная модель Зубчатой передачи с зацеплением Новикова

## Slide 7
Обычно профиль зубьев шестерни делается выпуклым, а профиль зубьев колес вогнутым или наоборот (рис.5. а, б).
Профили зубьев в передачах с зацеплением Новикова
Рис. 5, а.
Рис. 5, б.
- Ведущие шестерни
- Ведомые колёса

## Slide 8
Но могут быть передачи и с профилем зубьев шестерни и колеса, показанным на рис.6. Такая конструкция зубьев увеличивает нагрузочную способность данной передачи по сравнению с эвольвентной передачей при равных условиях.
Рис. 6.
- Ведущие шестерни
- Ведомые колёса

## Slide 9
В зацеплении Новикова контакт зубьев теоретически осуществляется в точке, в эвольвентном зацеплении соприкосновение зубьев происходит по линии. Однако при одинаковых габаритных размерах передачи соприкосновение зубьев в зацеплении Новикова значительно лучше, чем соприкосновение в эвольвентном зацеплении.
Основы теории зацепления

## Slide 11
Достоинства зубчатых передач с зацеплением Новикова:
Высокая нагрузочная способность;
Компактны;
Из за хорошо удерживающейся масляной пленки между соприкасающимися зубьями уменьшается изнашивание зубьев, повышается КПД передачи;
Меньше потерь на трение;
Меньше шума;
1
2
3
5
4

## Slide 12
Большая чувствительность при изменении межосевого расстояния;
С увеличением нагрузки возрастает осевая сила , что, в свою очередь, усложняет конструкцию применяемых подшипниковых узлов;
При ухудшении контакта (перекоса валов и изменения межосевого расстояния) вся нагрузка, действующая на зубья, может сосредоточиться на небольшом участке длины зубьев, в результате чего зубья могут оказаться сильно перегруженными;
Необходимость иметь две специальные фрезы для нарезания зубьев (для шестерни и колеса).
Недостатки зубчатых передач с зацеплением Новикова:
1
2
3
4

## Slide 13
Стандартные исходные контуры для цилиндрической зубчатой передачи с зацеплением Новикова для выпуклых (шестерня) и вогнутых (колесо) зубьев (рис. 7).
Основные геометрические размеры этих передач (рис. 8.) определяют в зависимости от значения нормального модуля mn.
Рис 7.
Рис 8.

## Slide 14
β -угол наклона зубьев;
β = 10 - 30°;
k- целое число осевых шагов рх в ширине венца;
b - часть ширины венца больше целого числа осевых шагов (ширину венца рекомендуется выбирать с учетом выполнения условия b≥ l,25px);
z∑ = z1 + z2 — суммарное число зубьев.
Параметры зубчатых передач с зацеплением Новикова:

## Slide 15
Параметр, обозначение | Расчетные формулы
Нормальный модуль Мп | mn = pn / π ; mn =d/z*cosβ; mn=mt* cosβ
Торцовый модуль mt | mt=pt/ π; mt=d/z; mt= mn//cosβ
Диаметр вершин зубьев dа | dа= mt*z +1,8 z*mn
Делительный диаметр d | d = mt*z
Основной диаметр db | db =mt * z* cos α
Диаметр впадин зубьев df | df= mt * z-2,1 mn
Нормальный шаг pn | pn= π* mn
Торцовый шаг pt | pt= π* mt
Осевой шаг px | px= π* mn/sinβ
Окружная толщина зубьев s | s = l,53*mn
Окружная ширина впадин зубьев e | e = l ,6*mn
Высота зуба h | h = l,95*mn
Высота головки зуба hа | hа = 0,9mn
Высота головки зуба hf | hf=1,05*mn
Радиальный зазор c | C=0,15*mn
Ширина венца b | b =kpx+∆b
Межосевое расстояние aω | aω= mn*z∑/2cosβ= mt*z∑/2
Геометрические параметры передачи с зацеплением Новикова

## Slide 16
Устройство зубчатой передачи с зацеплением Новикова.
Перечислите достоинства зубчатой передачи с зацеплением Новикова.
Перечислите недостатки зубчатой передачи с зацеплением Новикова.
В чём заключаются особенность передачи с зацеплением Новикова.
Чему равен угол наклона зубьев в передаче с зацеплением Новикова
Основное конструктивное отличие зуба Новикова от известных.
Из какого материала изготавливают шестерни, колёса зубчатой передачи с зацеплением Новикова.
Перечислите профили зубьев, зубчатой передачи с зацеплением Новикова.
Какие профили зубьев имеют распространенное применение в машиностроении.
Во сколько раз можно превысить допускаемую нагрузку в зубчатой передаче с зацеплением Новикова.
Вопросы для самопроверки.