## Slide 1: Правила чтения и построения электрических, принципиальных и монтажных схем
Задание на 10.12: изучить и сделать конспект лекции
Комментарий: к слайдам есть заметки
Notes: Каждая электрическая схема состоит из множества элементов, которые, в свою очередь, также включают в свою конструкцию различные детали. Наиболее ярким примером служат бытовые приборы. Даже обычный утюг состоит из нагревательного элемента, температурного регулятора, контрольной лампочки, предохранителя, провода и штепсельной вилки. Другие электроприборы имеют еще более сложную конструкцию, дополненную различными реле, автоматическими выключателями, электродвигателями, трансформаторами и многими другими деталями. Между ними создается электрическое соединение, обеспечивающее полное взаимодействие всех элементов и выполнение каждым устройством своего предназначения. В связи с этим очень часто возникает вопрос, как научится читать электрические схемы, где все составляющие отображаются в виде условных графических обозначений. Данная проблема имеет большое значение для тех, кто регулярно сталкивается с электромонтажом. Правильное чтение схем дает возможность понять, каким образом элементы взаимодействуют между собой и как протекают все рабочие процессы. Источник: https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217

## Slide 2
Notes: Для того чтобы правильно пользоваться электрическими схемами, нужно заранее ознакомиться с основными понятиями и определениями, затрагивающими эту область. Источник: https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217

## Slide 3
Просмотреть видео: https://rutube.ru/video/91ba9118f4efd1ca3679335b107cd9f7/
Для того чтобы правильно пользоваться электрическими схемами, нужно заранее ознакомиться с основными понятиями и определениями, затрагивающими эту область.
Прочитать обязательно!
Источник: https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217
Содержание:
Виды электрических схем
Обозначения в электрических схемах
Как правильно читать электрические схемы
Видео

## Slide 4: Виды электрических схем
Любая схема выполняется в виде графического изображения или чертежа, на котором вместе с оборудованием отображаются все связующие звенья электрической цепи. Существуют различные виды электрических схем, различающиеся по своему целевому назначению. В их перечень входят первичные и вторичные цепи, системы сигнализации, защиты, управления и прочие. Кроме того, существуют и широко используются принципиальные и монтажные электрические схемы, однолинейные, полнолинейные и развернутые. Каждая из них имеет свои специфические особенности.
Источник: https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217
Notes: Любая схема выполняется в виде графического изображения или чертежа, на котором вместе с оборудованием отображаются все связующие звенья электрической цепи. Существуют различные виды электрических схем, различающиеся по своему целевому назначению. В их перечень входят первичные и вторичные цепи, системы сигнализации, защиты, управления и прочие. Кроме того, существуют и широко используются принципиальные и монтажные электрические схемы, однолинейные, полнолинейные и развернутые. Каждая из них имеет свои специфические особенности. Источник: https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217

## Slide 5
К первичным относятся цепи, по которым подаются основные технологические напряжения непосредственно от источников к потребителям или приемникам электроэнергии.

## Slide 6
Первичные цепи вырабатывают, преобразовывают, передают и распределяют электрическую энергию.

## Slide 7
Первичные цепи состоят из главной схемы и цепей, обеспечивающих собственные нужды.

## Slide 8
Цепи главной схемы вырабатывают, преобразуют и распределяют основной поток электроэнергии.

## Slide 9
Цепи для собственных нужд обеспечивают работу основного электрического оборудования.
Через них напряжение поступает на электродвигатели установок, в систему освещения и на другие участки.

## Slide 10
Вторичными считаются те цепи, в которых подаваемое напряжение не превышает 1 киловатта. Они обеспечивают выполнение функций автоматики, управления, защиты, диспетчерской службы. Через вторичные цепи осуществляется контроль, измерения и учет электроэнергии.

## Slide 11
Полнолинейные схемы используются в трехфазных цепях. Они отображают электрооборудование, подключенное ко всем трем фазам. На однолинейных схемах показывается оборудование, размещенное лишь на одной средней фазе. Данное отличие обязательно указывается на схеме.

## Slide 12
На принципиальных схемах не указываются второстепенные элементы, которые не выполняют основных функций.
Notes: За счет этого изображение становится проще, позволяя лучше понять принцип действия всего оборудования.

## Slide 13
Монтажные схемы выполняются подробно, они применяются для практической установки всех элементов электрической сети.

## Slide 14: Обозначения в электрических схемах
В каждой электрической цепи имеются устройства, элементы и детали, которые все вместе образуют путь для электрического тока. Они отличаются наличием электромагнитных процессов, связанных с электродвижущей силой, током и напряжением, и описанных в физических законах.

## Slide 15
Notes: Каждому устройству, элементу или детали соответствует условное обозначение, применяющееся в графических изображениях электрических цепей, называемых электрическими схемами. Кроме основных обозначений, в них отображаются линии электропередачи, соединяющие все эти элементы. Участки цепи, вдоль которых протекают одни и те же токи, называются ветвями. Места их соединений представляют собой узлы, обозначаемые на электрических схемах в виде точек. Существуют замкнутые пути движения тока, охватывающие сразу несколько ветвей и называемые контурами электрических цепей. Самая простая схема электрической цепи является одноконтурной, а сложные цепи состоят из нескольких контуров.

## Slide 16
В электрических цепях все составные части можно условно разделить на несколько групп:
В первую группу входят устройства, вырабатывающие электроэнергию или источники питания.
Вторая группа элементов преобразует электричество в другие виды энергии. Они выполняют функцию приемников или потребителей.
Составляющие третьей группы обеспечивают передачу электричества от одних элементов к другим, то есть, от источника питания – к электроприемникам. Сюда же входят трансформаторы, стабилизаторы и другие устройства, обеспечивающие необходимое качество и уровень напряжения.

## Slide 18
Участки цепи, вдоль которых протекают одни и те же токи, называются ветвями

## Slide 19
Места их соединений представляют собой узлы, обозначаемые на электрических схемах в виде точек.

## Slide 20
Существуют замкнутые пути движения тока, охватывающие сразу несколько ветвей и называемые контурами электрических цепей.

## Slide 21
Самая простая схема электрической цепи является одноконтурной, а сложные цепи состоят из нескольких контуров.

## Slide 22
Большинство цепей состоят из различных электротехнических устройств, отличающихся различными режимами работы, в зависимости от значения тока и напряжения.

## Slide 23
В режиме холостого хода ток в цепи вообще отсутствует.

## Slide 24
правильное чтение электрических схем, позволяет хорошо усвоить, каким образом необходимо выполнять соединение всех деталей, чтобы получился ожидаемый конечный результат

## Slide 25
Notes: Последовательная цепь G-генератор F- предохранитель S-автоматический выключатель P-Амперметр R1- сопротивление (резистор) R2 – потенциометр E1,E2- лампы накаливания

## Slide 26
Notes: Параллельная цепь
цепь G-генератор S1, S2-автоматический выключатель F1, F2 предохранители P1-Амперметр P1-вольтметр R- сопротивление (резистор) E1-E3- лампы накаливания T-трансформатор