## Slide 1: Порошковые материалы
Группа ЭЛС 2
Материаловедение
Задание на 11.12.25
Изучить материал лекции и ответить на вопросы на последнем слайде

## Slide 2
ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ — ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ (ИЛИ ИХ КОМПОЗИЦИЙ С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОРОШКАМИ).
В ОБЩЕМ ВИДЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЁХ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ: ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКОВ, СМЕШИВАНИЕ ПОРОШКОВ, УПЛОТНЕНИЕ (ПРЕССОВАНИЕ, БРИКЕТИРОВАНИЕ), СПЕКАНИЕ.

## Slide 3: ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНАЯ ЗАМЕНА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОТОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОСОБЫХ СВОЙСТВ ИЛИ ЗАДАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ МЕТОДОМ.

## Slide 4: Изделия порошковой металлургии
Пористые подшипники
Металлокерамические подшипники
Аэрогель
Аэрогель плохо проводит тепло
Окно из аэрогеля

## Slide 5: ИСТОРИЯ
Порошковая металлургия существовала в Египте в III веке до н. э. Древние инки из драгоценных металлических порошков делали украшения и другие артефакты.
В 895 г. до н. э. в Индии методом порошковой металлургии была изготовлена железная колонна весом около 6 тонн и длиной порядка 7 метров (по настоящий момент колонна идеально сохранилась и стоит в г. Дели возле мечети Кувват-уль-Ислам).
Массовое производство изделий порошковой металлургии начинается с середины 19-го века.
Порошковая металлургия развивалась и позволила получить новые материалы — псевдосплавы из несплавляемых литьем компонентов с управляемыми характеристиками: механическими, магнитными, и др. Изделия порошковой металлургия сегодня используется в широком спектре отраслей, от автомобильной и аэрокосмической промышленности до электроинструментов и бытовой техники. Технология продолжает развиваться

## Slide 6
Порошковая металлургия как новое направление науки, стала активно развиваться, после первых работ П.Г. Соболевского по разработке процесса изготовления монет из порошка платины, выполненных в России в 1826 – 1827 гг.

## Slide 7: Типовая технология производства заготовки изделий методом порошковой металлургии включает четыре основные операции:
получение порошка исходного материала;
формование заготовок;
спекание
окончательная обработка.
Каждая из указанных операций оказывает значительное влияние на формирование свойств готового изделия.

## Slide 8
Для получения порошковых материалов применяются следующие технологические методы: твердофазное спекание, спекание в присутствии жидкой фазы, пропитка, горячее прессование, горячее изостатическое прессование.
Первые четыре метода основаны на получении порошковой шихты путём смешивания компонентов, их прессования и последующего горячего спекания (или только горячего прессования); в ряде случаев применяется дополнительная обработка спечённых изделий.

## Slide 9
Порошки, используемые порошковой металлургии, состоят из частиц размером 0,01-500 мкм.
Твердые тела измельчают в мельницах с мелющими телами (барабанные вращающиеся, вибрационные, планетарные мельницы), ударного действия (вихревые, струйные, центробежные) и с вращающимися частями (аттриторы, дисковые, кавитационные, молотковые, роторные).

## Slide 10: Получение порошка исходного материала
Порошки, используемые порошковой металлургии, состоят из частиц размером 0,01-500 мкм.
  физико-механический способ изготовления порошков - превращение исходного материала в порошок происходит путём механического измельчения в твердом или жидком состоянии без изменения химического состава исходного материала
  химико-металлургический способ - происходит изменение химического состава или агрегатного состояния исходного материала

## Slide 11
Распыление расплавов (жидких металлов) сжатым воздухом или в среде инертных газов. Метод появился в 60-х годах. Его достоинства — возможность эффективной очистки расплава от многих примесей, высокая производительность и экономичность процесса.
Восстановление руды или окалины. Наиболее экономичный метод. Почти половину всего порошка железа получают восстановлением руды.
Использование сильного тока приложенного к стержню металла в вакууме. Применяется для производства порошкового алюминия.

## Slide 12
В состав механической смеси( шихты) входит:
Основной металлический порошок
Легированные порошки
Пластификаторы, облегчающие процесс прессования
(стеарин, парафин)
4 Легкоплавкие присадки, улучшающие спекание
Летучие вещества для получения изделий с заданной пористостью.
В целях получения наиболее однородной смеси применяют добавки спирта, бензина, глицерина и др.

## Slide 13
СМЕШИВАНИЕ – это приготовление с помощью смесителей однородной механической смеси из металлических порошков различного химического состава или смеси металлических порошков с неметаллическими
Основной принцип действия этих агрегатов- смесителей – вращение емкости с порошковой смесью, обеспечивающее перемещение друг относительно друга составляющих ее частиц (в аттриторах - емкость неподвижна, а порошковая смесь внутри нее перемешивается за счет вращения лопасти).
Емкость для смешивания шихты - аттритор

## Slide 14: Компактирование
Цель компактирования порошков - получение полуфабрикатов (прутки, трубы, ленты) либо отдельных заготовок, по форме приближающихся к конечным изделиям.

## Slide 15
Основные виды компактирования - одно- и двустороннее прессование в жестких металлических матрицах, прокатка, изостатическое прессование жидкостью или газом, мундштучное прессование, шликерное литье, высокоскоростное прессование, в т. ч. взрывное, инжекционное формование.

## Slide 16: Процесс прессования
Схема прессования в пресс-форме сложного изделия: 1- пуансон,2-пуансон, 3-матрица,
Схема мундштучного прессования.
Схема гидростатического прессования
Выдавливание

## Slide 17
Прессование холодное горячее
1- пуансон 2-пресс-форма 3 –порошок
а – одностороннее; б – двухстороннее в- горячее прессование
Порошок дозированно помещают в пресс-форму, прессуют с помощью пуансона на гидравлическом прессе . Давление прессования 200-1000Мпа
При горячем прессовании идет дополнительно процесс спекания (нагрев электрическим током) при температуре 0,5...0,8 от температуры плавления (Тпл) основного компонента шихты.

## Slide 18
Для формования порошковых изделий применяют пресс-формы, основными элементами которых являются пуансоны и пресс- формы ( матрицы).
Пресс-формы могут быть стационарными и съемными, с объемной и весовой дозировкой порошка, со сплошной и разъемной матрицей, одногнездные, многогнездные и т.п.
Пуансоны и матрицы изготовляют из сталей У8А, У10А, ХС, ШХ15, Х12Ф1, 3Х2В8 и др. с НRC54-64
Виды пресс форм

## Slide 19: Спекание
Предпоследняя операция порошковой металлургии - спекание - заключается в термообработке заготовок при температуре ниже температуры плавления хотя бы одного из компонентов.
Спеканием называют процесс развития межчастичного сцепления и формирования свойств изделия, полученных при нагреве сформованного порошка.
Его проводят с целью повышения плотности и обеспечения определенного комплекса механических и физико-химических свойств изделия.

## Slide 20
Спекание проводят для уплотнения порошка, лучшего заполнения пор, повышения прочности предварительно полученных прессованием или прокаткой заготовок.
Процесс рекомендуется проводить в три этапа:
I – нагрев до 150–200°С (удаление влаги);
II – нагрев до 0,5 температуры спекания (снятие упругих напряжений и активное сцепление частиц);
III – окончательный нагрев до температуры спекания.
Время выдержки после достижения температуры спекания по всему сечению составляет 30–90 мин.

## Slide 21
Методы спекания зависят от способа нагрева, состава порошка, способа загрузки, печи, среды в которой происходит спекание. Применяют камерные, трубчатые и конвейерные печи. В качестве защитной среды при спекании применяют водород, азот, инертные газы (аргон, гелий).
Вакуумная электропечь предназначена для спекания изделий с рабочей температурой до 1350◦С Масса загружаемых деталей до 60кг.
Вакуумная электропечь предназначена для спекания изделий с рабочей температурой до 1350◦С Масса загружаемых деталей до 60кг.

## Slide 22
ОТДЕЛОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Калибрование - заключительное прессование в порошковой металлургии для получения желаемого габарита.
При обычном процессе порошковой металлургии можно получить детали сравнительно невысокой точности 10-12 квалитета и шероховатостью Rz=20-10 мкм. Для повышения точности таких деталей выполняют калибрование в специальных пресс-формах (точных) при удельном давлении до 100кПа и при условии достаточной
пластичности материала.
При этом точность размеров повышается
до 8-9квалитета и Rа 2,5-6,3мкм.

## Slide 23
Порошковые материалы классифицируют:
по назначению: жаропрочные, коррозионностойкие, магнитные, антифрикционные, контактные, фрикционные и др. ;
по плотности: плотные, пористые ;
по химическому составу: чистые материалы, сплавы;
по технологии получения: спечённые, компактированные.

## Slide 24: Классификация порошковых материалов
В пористых материалах после окончательной обработки сохраняется до 30% пористости, и такие материалы используются преимущественно для производства фильтров и так называемых антифрикционных деталей - подшипников и втулок. Эти изделия отличаются низким коэффициентом трения и пригодны к интенсивной эксплуатации.
Компактные порошковые материалы, характеризующиеся 2-3%-ной пористостью и получаемые из углеродистой стали, бронзы, латуни и алюминия, являются не менее востребованными в различных сферах производства. В частности, компактные порошковые материалы используются в производстве шестеренок, корпусов подшипников и различных деталей машин.

## Slide 25
Преимущества порошковых материалов:
1.Возможность получения материалов с резко отличающимися свойствами их составляющих:композиций из металлических и
неметаллических композитов,из компонентов, не смешивающихся в
расплавленном виде (Fe-Pb, W-Cu и другие).
2.Получение материалов с особыми физическими характеристиками и
структурой.
3.Порошковые изделия получают в виде готовых изделий,не требующих дальнейшей механической обработки.
4.В ряде случаев спечённые материалы имеют более высокие свойства, чем литые (например, быстрорежущие стали, жаропрочные сплавы и другие).
5.Возможность использования отходов производства.

## Slide 26
Порошковая металлургия имеет и недостатки, тормозящие ее развитие: сравнительно высокая стоимость металлических порошков; необходимость спекания в защитной атмосфере, что также увеличивает себестоимость изделий порошковой металлургии; трудность изготовления в некоторых случаях изделий и заготовок больших размеров; сложность получения металлов и сплавов в компактном состоянии; необходимость применения чистых исходных порошков для получения чистых металлов.
Недостатки порошковых материалов

## Slide 27
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКОВ
1. Он может обрабатывать специальные материалы. Методом порошковой металлургии материалов можно получать тугоплавкие металлы, соединения, псевдосплавы и пористые материалы.
2. Сохраните металл и снизьте стоимость. Поскольку порошковая металлургия позволяет получить конечный размер заготовки, отпадает необходимость в механической обработке.
3. Приготовление материалов высокой чистоты. Процесс порошковой металлургии не плавит материалы в процессе производства материалов, поэтому он не будет смешивать примеси, принесенные другими веществами, а спекание завершается в вакууме и восстановительной атмосфере, не вызывает проблем с окислением и не загрязняет материалы. Следовательно, чистота продукта относительно высока.
4. Правильность размещения материала. Порошковая металлургия позволяет обеспечить правильность и однородность состава материала при дозировании.
5. Массовое производство снижает затраты. Порошковая металлургия подходит для производства большого количества изделий с однородной формой, таких как шестерни и другие изделия с высокими затратами на обработку. Это может значительно снизить стоимость производства.

## Slide 28
НЕДОСТАТКИ
1. Сравнительно высокая стоимость металлических порошков.
2. Необходимость спекания в защитной атмосфере
3. Трудоёмкость изготовления изделий и заготовок больших размеров.
4. Необходимость применения чистых исходных порошков.
5. Сложность изготовления крупных по размерам деталей.
6. Продукты порошковой металлургии имеют низкую прочность и ударную вязкость.

## Slide 29
ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКОВ
Из конструкционных порошковых материалов
изготавливают детали для машин, приборов: муфты, шайбы, шестерни, фланцы для труб и др. изделия к которым предъявляются требования повышенной износостойкости и невысокой стоимости.

## Slide 30
Структурные особенности порошковых материалов влияют на технологические и эксплуатационные характеристики составов. Используются для очистки жидкостей или газов от посторонних включений. Так называемые «потеющие» материалы благодаря пористой структуре применяются для контроля температуры различных поверхностей агрегатов и отдельных узлов. Пеноматериалы используются для теплоизоляции, а триботехнические порошковые структуры применяются из-за своих антифрикционных свойств.

## Slide 32
Электротехнические порошковые составы могут быть контактными, магнитными или анаморфными. Применяются для металлических и неметаллических (графитовых, карбидных) контактов, магнитотвердых сплавов и диэлектриков в электротехнике. Внедряются медные, серебряные, вольфрамовые или никелевые соединения с добавками оксидов или графита. Также не последнюю роль порошковые материалы играют в ядерной энергетике. Производится изготовление стержней, поглотителей нейтронов или замедлителей с применением таких элементов, как бор, кадмий, цирконий или гафний, а также свинец или вольфрам.

## Slide 33
В последние годы интенсивно развивается новый технологический процесс получения авиационных материалов конструкционного назначения — металлургия гранул никелевых, титановых и алюминиевый сплавов. Процесс основан на получении микрослитков заданного химического состава, кристаллизирующихся с высокой скоростью охлаждения, и их последующем компактировании путём изостатического прессования. Полученные прессовки (массой до 0,5—2 т) могут быть использованы как готовые изделия или как заготовки для последующей деформации.

## Slide 34: Основные направления применения в электроэнергетике:
Контакты и коммутационные аппараты:
  Производство контактных групп для выключателей, реле и других устройств, где требуется высокая проводимость, стойкость к эрозии и износу.
  Используются композиции на основе меди, серебра, вольфрама, никеля с добавлением графита и оксидов.
Магнитные материалы:
  Создание сердечников для дросселей и трансформаторов в импульсных блоках питания, корректорах мощности.
  Порошки позволяют получать материалы с заданными магнитными свойствами (высокая проницаемость, низкие потери).
Конструкционные и износостойкие детали:
  Изготовление подшипников скольжения, втулок, шестерен, храповиков, работающих в условиях трения и нагрузок.
  Обеспечивают точность размеров и высокую прочность без сложной механической обработки.
Ядерная энергетика:
  Специальные порошковые материалы используются в компонентах ядерных реакторов

## Slide 35: Вопросы по теме
Какие существуют основные методы получения металлических порошков?
Как производятся порошковые материалы?
Какие изделия изготавливают методом порошковой металлургии?
Как проводится спекание?