## Slide 1: Списание эталонов

## Slide 2
Порядок списания (снятия с эксплуатации и исключения из Федерального информационного фонда) эталонов включает вывод из состава основных средств и обязательное аннулирование в Госреестре

## Slide 3: 1. Вывод из эксплуатации
Комиссия: Приказом руководителя назначается постоянно действующая комиссия (включая инженера-метролога и сотрудника бухгалтерии).
Внутренняя комиссия: Проводит осмотр эталона, устанавливает причины непригодности (износ, моральное устаревание, поломка), проверяет паспорта устройств, последние сертификаты калибровки, методические указания к оборудованию, устанавливает причину списания (физический или моральный износ, поломка) и составляет Акт о списании

## Slide 4
Снятие с учета: Оборудование исключается из инвентарной описи и эксплуатационных ведомостей.Справочные данные: После списания приборы перемещаются в места хранения до момента передачи специализированной организации.
Приказ руководителя: На основании акта издается приказ о выводе эталона из эксплуатации и снятии с учета Приказ о списании основных средств.
Бухгалтерское списание: Оборудование снимается с баланса предприятия

## Slide 5: Исключение из Федерального информационного фонда (ФИФ по ОЕИ)
Если эталон был аттестован и зарегистрирован в государственном реестре, организация (держатель эталона) должна направить сведения об аннулировании в уполномоченный региональный ЦСМ.
Сведения о прекращении применения эталона передаются в базу ФИФ для исключения эталона из перечня действующих
После процедуры Росстандарт выпускает соответствующий приказ (например, Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 сентября 2015 г. N 1022 "О непригодности эталона").

## Slide 6
После оформления документов оборудование подлежит утилизации или разбору на запчасти (если в его составе содержатся драгоценные металлы, это регулируется дополнительными правилами учета лома и отходов).
Проверка на драгметаллы: Составляется справка о наличии в приборах драгоценных металлов (золото, серебро, платина), если это предусмотрено технической документацией производителя.

## Slide 7: Завершение утилизации
Акт утилизации: Подрядчик по факту уничтожения (переработки) выдает «Акт об утилизации» (или Акт приема-передачи на переработку).
Списание с баланса: На основании акта утилизации и акта дефектации бухгалтерия окончательно списывает приборы с баланса предприятия.
Отчетность: Организация сдает отчетность по драгметаллам в ГИИС ДМДК и вносит соответствующие корректировки.

## Slide 8
ГИИС ДМДК — это Государственная интегрированная информационная система, созданная для контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Она обеспечивает полную прослеживаемость ювелирных изделий от производителя до конечного покупателя, защищая рынок от контрафакта.