## Slide 1: Техническое обслуживание эталонов

## Slide 2
Порядок установления обязательных требований к эталонам единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений определяется Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 734).
Согласно Постановлению, для средств измерений утверждённого типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо процедуры поверки средств измерений применяются процедуры первичной и периодической аттестации.

## Slide 3
Первичная аттестация эталонов единиц величин, за исключением государственных первичных эталонов единиц величин, осуществляется в соответствии с государственными поверочными схемами юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, содержащими и применяющими эталоны единиц величин.
Периодическая аттестация эталонов единиц величин, за исключением государственных первичных эталонов единиц величин, осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, содержащими и применяющими эталоны единиц величин, при передаче единиц величин эталонам единиц величин в соответствии с государственными поверочными схемами и методиками периодической аттестации эталонов единиц величин.

## Slide 4
Передача единиц величин осуществляется от государственных эталонов единиц величин, имеющих более высокие показатели точности, к эталонам единиц величин с более низкими показателями точности при первичной и периодической аттестации эталонов единиц величин или от государственных эталонов единиц величин средствам измерений при их поверке.

## Slide 5
Согласно Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 января 2014 г. № 36 «Об утверждении рекомендаций по проведению первичной и периодической аттестации и подготовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», после подготовки документации для первичной аттестации держатель эталона организует проведение его поверки (калибровки) государственным научным метрологическим институтом (ГНМИ), государственным региональным центром метрологии (ГРЦМ), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, аккредитованным на право поверки соответствующей группы средств измерений в установленном порядке.

## Slide 6
Результатом выполнения этих процедур является выдача Свидетельства о поверке (Сертификата калибровки) эталона, с подтверждением его соответствия конкретному разряду государственной поверочной схемы и указанием межповерочного интервала эталона, установленного по результатам испытаний и указанным в описании типа средства измерений. В случае калибровки эталона подтверждение его соответствия конкретному разряду государственной поверочной схемы; указание межкалибровочного интервала оформляется отдельным заключением, содержащим необходимые сведения.

## Slide 7
В соответствии с Методикой периодической аттестации эталона держатель эталона организует проведение его поверки (калибровки). Поверку (калибровку) и оценку соответствия эталона государственной поверочной схеме выполняет держатель эталона, имеющего более высокие показатели точности в соответствии с государственной поверочной схемой и аккредитованный на компетентность в установленном порядке.
Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, процедура поверки (калибровки) входит в состав операций по аттестации эталонов, как этап аттестации эталонов.

## Slide 8
Государственная поверочная схема - документ, определяющий порядок передачи единиц величин эталонам единиц величин и (или) средствам измерений от эталонов единиц величин, имеющих более высокие показатели точности (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 734).

## Slide 9: Результат аттестации эталонов
По результатам первичной и периодической аттестации эталонов единиц величин оформляются свидетельства об аттестации эталонов единиц величины или извещения о непригодности эталонов единиц величин.
Сведения об утвержденных эталонах единиц величин вносятся Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

## Slide 10: Перечень документации, предоставляемой для аттестации эталонов единиц величин
Первичная аттестация:
  проект правил содержания и применения эталона;
  проект паспорта эталона.
Периодическая аттестация:
  правила содержания и применения эталона;
  паспорт эталона;
  методика аттестации;
  локальная поверочная схема (при необходимости).