## Slide 1
Коррозия металлов

## Slide 2
Коррозия – это процесс самопроизвольного разрушения металлов и сплавов под влиянием внешней среды.

## Slide 3
Причины коррозии металлов.
Наличие во внешней среде агрессивных компонентов
( кислорода, воды, оксидов серы, оксидов углерода,
водных растворов солей и кислот).
3. Прохождение во внешней среде физико-химических
процессов ( растворения, электролиза).
Адсорбция поверхностно
активных веществ.
5. Различная активность
металлов в ряду
напряжения.
Воздействие
биологических объектов.
Наличие примесей в металлах, их неоднородность.

## Slide 4
Классификация коррозийных процессов.
Коррозия металлов
По виду коррозионной среды
По процессам
По характеру разрушений
- газовая
- атмосферная
- почвенная
- жидкостная
(кислотная, солевая,
щелочная)
- химическая
- электро-
химическая
- равномерная
- неравномерная
(избирательная,
местная)

## Slide 5
Химическая коррозия металлов.
Взаимодействие металлов с сухими газами и жидкостями – неэлектролитами вызывает химическую коррозию.
Такому виду коррозии подвергаются турбины, арматура печей, детали двигателей внутреннего сгорания.
На практике этот вид коррозии редок.
Сущность коррозии:
Meº - nē Me+n
Переход атома металла в ионное состояние.

## Slide 6
При химической коррозии идет окисление металла без возникновения цепи электрического тока:
3Fe + 2O2 = Fe3O4 (FeO•Fe2O3)
Оксидная пленка железа очень рыхлая и не прилегает плотно к поверхности металла, поэтому кислород проникает все дальше и дальше, коррозия идет до полного разрушения предмета.
4Al + 3O2 = 2Al2O3
Для поверхности алюминия этот процесс благоприятен, т.к. оксидная пленка плотно прилегает к поверхности металла и нет дальнейшего допуска кислорода к металлу.
Химическая коррозия.

## Slide 7
Электрохимическая коррозия.
Электрохимическая коррозия – это все случаи коррозии, идущие в присутствии воды и жидкостей- электролитов.
1. Процесс происходит при соприкосновении двух металлов или на поверхности металла, содержащего примеси.
2. Более активный металл(анод) разрушается.
3. Скорость коррозии тем больше, чем сильнее отличаются металлы (чем дальше друг от друга расположены в ряду напряжений ).

## Slide 8
Условия, способствующие электрохимической коррозии.
Чем дальше друг от друга в ряду активности расположены контактирующие металлы, тем быстрее и активнее идет коррозия.
Ускоряют коррозию: примеси, неровности поверхности и трещины, повышение температуры.
Действие агрессивной внешней среды (морская вода, грунтовые воды, среда
электролита).
4. Действие микроорганизмов
(грибы, бактерии, лишайники).

## Slide 9
Механизм электрохимической коррозии.

## Slide 10
Негативные последствия коррозии.
Вызывает серьезные экологические последствия при утечке нефти, газа, других химических продуктов.
Недопустима во многих отраслях промышленности: авиационной, химической, нефтеперерабатывающей, атомного машиностроения.
Отрицательно влияет на жизнь
и здоровье человека.

## Slide 11
Ущерб народному хозяйству, наносимый коррозией.
Общее количество металла произведенного за год человеком.
Потеря металла в результате коррозии в год.
10 – 12 %

## Slide 12
Основные методы защиты металлов от коррозии.
Применение защитных покрытий
Металлические изделия покрывают другими металлами:
хромирование
оцинковывание
золочение
Металлические изделия покрывают неметаллическими слоями:
лаками
красками
эмалями

## Slide 13
Основные методы защиты металлов от коррозии.
Приготовление сплавов стойких к коррозии:
Замена металлических предметов на изделия из нержавеющей стали и других сплавов, коррозийно- стойких.
Изменение состава среды
Добавление ингибиторов
Деаэрация – удаление растворенного воздуха из воды

## Slide 14
Основные методы защиты металлов от коррозии.
Электрохимические методы защиты:
Применение заклепок из более активных металлов.
Прикрепление пластин из более активных металлов.
Нейтрализация тока, возникающего при коррозии.

## Slide 15
Обобщения, выводы.
Коррозия – окислительно – восстановительный процесс.
Коррозия бывает химической и электрохимической.
В случае электрохимической коррозии всегда образуется электрический ток.
Более активный металл выступает в роли анода; менее активный – катода.

## Slide 16
Все металлы главных подгрупп I и II ПСХЭ Д. И. Менделеева имеют малую коррозионную стойкость.
2. Металлы побочной подгруппы II группы, III главной
подгруппы – образуют защитную оксидную плёнку.
3. Металлы IV группы – стойки к коррозии.
Металлы V, VI, VII, VIII групп побочных подгрупп способны
к пассивации.
Наиболее устойчивы металлы VIII группы побочной подгруппы.
Активность металлов по группам ПСХЭ.

## Slide 17: Задание! Напишите конспект