## Slide 1: Инженерная графика

## Slide 2
Задание
В тетрадь по инженерной графике напишите конспект по теме занятия «Разьёмные соединения»
Сфотографируйте или отсканируйте свой конспект
Фотографии (сканы) отправьте на электронную почту: tzybin.denis@yandex.ru
Работу сдать до 19.11.2020.

## Slide 3: Разъёмные соединения.
Разъёмными называются соединения, которые можно разобрать, не разрушая деталей, их составляющих.
К ним относятся:
резьбовые соединения;
зубчатые (шлицевые);
шпоночные;
штифтовые;
шплинтовые;
клиновые;
соединения сочленением.

## Slide 4: Резьбовые соединения.
Резьбовое соединение может обеспечивать относительную неподвижность деталей или перемещение одной детали относительно другой. Основным соединяющим элементом в резьбовом соединении является резьба.
К резьбовым относятся:
болтовые соединения;
винтовые;
шпилечные;
соединение трубопроводов (трубные соединения).
Изображения резьбовых соединений на чертежах выполняются в соответствии с требованиями стандартов.

## Slide 5: Болтовое соединение.
Состоит из:
болта;
шайбы;
гайки;
соединяемых деталей, имеющих сквозные отверстия.
Обозначение:
Болт М20*60
Шайба 20
Гайка М20

## Slide 6: Винтовое соединение
Состоит из:
винта;
шайбы;
гайки;
соединяемых деталей, одна из которых имеет глухое отверстие с резьбой.
Обозначение:
Винт М16 * 55
Шайба 16
Гайка М16

## Slide 7: Шпилечное соединение
Состоит из:
шпильки;
шайбы;
гайки;
соединяемых деталей, одна из которых имеет глухое отверстие с резьбой.
Обозначается:
Шпилька М 20*80
Шайба 20
Гайка М20

## Slide 8: Трубное соединение
Состоит из:
- муфты;
- соединяемых труб.

## Slide 9: Другие разъёмные соединения. Зубчатые (шлицевые).

## Slide 10: Шпоночные соединения
Состоит из :
- втулки
- вала;
- шпонки.
Обозначается:
Шпонка 10*6*40
Призматическая
шпонка
Шпонки бывают призматические и сегментные.
Шпонка сегм. 8*15
Шпонки применяют для передачи крутящего момента.

## Slide 11: Штифтовые соединения
Конические соединяют детали типа втулка- вал, для предотвращения возвратнопоступальных перемещений и прокручивания вала относительно втулки.

## Slide 12: Шплинтовые соединения
Шплинты применяют для ограничения осевого перемещения деталей стопорения корончатых гаек.

## Slide 13: Клиновые соединения
Клиновые соединения обеспечивают легкую разборку соединяемых деталей. Грани клиньев имеют уклон от 1/5 до 1/40.

## Slide 14: Соединения сочленением
Выступ одной детали входит в паз или отверстие другой детали; детали поворачиваются одна относительно другой, и тем обеспечивается их соединение.